Un véhicule circule à vitesse constante. Sa trajectoire initiale est rectiligne. Puis le conducteur tourne le volant à vitesse angulaire constante ou jusqu’à un angle donné A.

La trajectoire prend l’aspect ci-dessous :

Considérons l'évolution du système au temps t sur un intervalle de temps dt, nous avons les paramètres suivants :

| Dénominations | Symboles | Relations | Unités |
| --- | --- | --- | --- |
| Empattement | E |  | [m] |
| Vitesse du véhicule | v |  | [m/s] |
| Abscisse curviligne | s | v t | [m] |
| Variation d'abscisse curviligne | ds | v dt | [m] |
| Angle de braquage |  |  t | [rd] |
| Variation de l'angle de braquage | d | dt | [rd] |
| Délai de contre-braquage : Lorsque le volant est en butée dans une direction, DCB est le temps nécessaire au conducteur pour amener le volant en butée dans l'autre direction | DCB |  | [s] |
| Angle de braquage maximal (donné communément en degrés pour des questions pratiques) | A |  | [°] |
| Vitesse de braquage |  |  | [rd/s] |
| Orientation du véhicule |  |  | [rd] |
| Variation de l'orientation | d |  | [rd] |
| Longueur de transition | L |  | [m] |
| Quotient linéaire de braquage |  |  | [rd/m] |
| Paramètre géométrique | k |  | [rd] |

Notons que :    (      (

Avec les notations du tableau ci-dessus, si l'on décompose le mouvement en n pas infinitésimaux, le système prend l'aspect ci-dessous :

Figure 23 : décomposition du mouvement de giration

Pour la construction de la courbe avec le fichier Excel « courbe de giration théorique variation du DCB.xls » on définit les paramètre suivants :

Entraxe du véhicule E = 5 m

Angle de braquage max Amax = 40°

Délai de contrebraquage DCB = variable selon la courbe à tracer

Vitesse V = 5 km/h

Pas de calcul de 0,1 m sur une trajectoire de 0 à 500 m

On part de t=0 avec s=0.